## Slide 1: Induktive Sensoren
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer

## Slide 2: Geschichte
Entwicklung durch Pepperl und Fuchs
Anfrage durch BASF
Ablösung mechanischer Schalter

## Slide 3: Aufbau
Durch Spule erzeugtes Wechselfeld
Richten des Magnetfelds
Durch Ferrit Kern
Gehäuse zum Schutz gegen
mechanische Einflüsse

## Slide 4: Luftspule mit FERRITKERN

## Slide 5: FunktionsPrinzip
LC-Schwingkreis
Schmitt-Trigger
Ausgangstreiber
Z.B. Optokoppler

## Slide 6: Funktionsprinzip
Target nähert sich
Über das Transformatorprinzip wird dem Schwingkreis Energie entzogen
Amplitude wird gedämpft
Wenn die Amplitude unter das eingestellte Level des Schmitt-Trigger fällt schaltet der Ausgang
Target

## Slide 7: VOR- und Nachteile
Wiederholgenauigkeit, sehr hohe Zuverlässigkeit und kompakte Bauart
unempfindlich gegenüber Einflüssen wie Beleuchtung, Schall, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit
Schmutzunempfindlicher als optische Sensoren
Berührungsfrei
Nachteile:
Schaltabstände abhängig vom Material und vom Einbauort
Für spezielle Anwendungen wie z. B. im Schweißbereich mit starken magnetischen Feldern sind geschützte Ausführungen erforderlich.
Quelle: http://www.xpertgate.de/produkte/Induktive_Sensoren.html

## Slide 8: Anwendungen
Ersatz von mechanischen Schaltern
Abstandsmessung
Unwucht Erkennung in Waschmaschinen

## Slide 9: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Fragen?
Kontakt:
Ulf Schmelzer (ulscit01@hs-esslingen.de)
Antonio Parrotta (anpait00@hs-esslingen.de)