## Slide 1: Induktive Sensoren
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer
Embedded Systems Software
26.10.2015
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015

## Slide 2: Agenda
Geschichte
Aufbau
Funktionsprinzip
Vor- und Nachteile
Anwendung
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015

## Slide 3: Geschichte
Entwicklung durch Pepperl und Fuchs
Anfrage durch BASF
Ablösung mechanischer Schalter
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: process.vogel, „Vergangenheit und Zukunft des induktiven Näherungsschalters“, http://www.process.vogel.de/automatisierung_prozessleittechnik/articles/145538/

## Slide 4: Aufbau
Durch Spule erzeugtes Wechselfeld
Richten des Magnetfelds
Durch Ferrit Kern
Gehäuse zum Schutz gegen
mechanische Einflüsse
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: ifm electronic, „Schulungsunterlagen efector100“, http://www.ifm.com/obj/S100d.pdf

## Slide 5: Luftspule mit FERRITKERN
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: ifm electronic, „Schulungsunterlagen efector100“, http://www.ifm.com/obj/S100d.pdf

## Slide 6: FunktionsPrinzip
LC-Schwingkreis
Schmitt-Trigger
Ausgangstreiber
Z.B. Optokoppler
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: ifm electronic, „Schulungsunterlagen efector100“, http://www.ifm.com/obj/S100d.pdf

## Slide 7: Funktionsprinzip binär sensor
Oszillator erzeugt Wechselfeld mit 100 kHz bis 1 MHz
Target nähert sich
Über das Transformatorprinzip wird dem Schwingkreis Energie entzogen
Amplitude wird gedämpft
Wenn die Amplitude unter das eingestellte Level des Schmitt-Trigger fällt schaltet der Ausgang
Target
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: ifm electronic, „Schulungsunterlagen efector100“, http://www.ifm.com/obj/S100d.pdf

## Slide 8: Beispiel sensor
• Maße: M12 • Länge: 51 mm • Messbereich: 0 … 10 mm • Analogausgang: 0 … 10 V / 4 … 20 mA • Anschluss: Kabel, 2m • Einbau: quasi-bündig • Bauform: zylindrisch • Versorgungsspannung: 15 … 30 V DC • Material: Messing verchromt • Schutzart: IP67
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: contrinex, „Datenblatt DW-AD-504“, http://www.contrinex.com/xml/productSheet.aspx?src=ps_DW-AD-504-M12-120

## Slide 9: VOR- und Nachteile
Kein Lichtbogen
kompakte Bauart
unempfindlich gegenüber Einflüssen wie
  Beleuchtung
  Schall
  Temperaturschwankungen
  Feuchtigkeit
  schmutz
Berührungsfrei
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015
Quelle: xpertgate, „induktive Sensoren“, http://www.xpertgate.de/produkte/Induktive_Sensoren.html
Schaltabstände abhängig von
  Material
  Einbauort (Bündiger einbau)
  Winkel
Ungeeignete Bereiche
  Linearantriebe
  Schweißbereiche
  Induktionsöfen

## Slide 10: Anwendungen
Ersatz von mechanischen Schaltern
Abstandsmessung
Unwucht Erkennung in Waschmaschinen
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015

## Slide 11: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Fragen?
Kontakt:
Ulf Schmelzer (ulscit01@hs-esslingen.de)
Antonio Parrotta (anpait00@hs-esslingen.de)
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer, Embedded Systems Software, Vortrag: Induktive Sensoren 26.10.2015