## Slide 1: Induktive Sensoren
Antonio Parrotta & Ulf Schmelzer

## Slide 2: Geschichte
Entwicklung durch Pepperl und Fuchs
Anfrage durch BASF
Ablösung mechanischer Schalter

## Slide 3: Funktions Prinzip
LC-Schwinkreis
Schmitttrigger
Ausgangstreiber

## Slide 4: FunktionsPrinzip
Anlegen eines Wechselfeld an eine Spule
Richten des Magnetfelds
Durch Ferrit Kern
Gehäuse zum schutz gegen mecahsncihe einflüsse

## Slide 5: Funktionsprinzip
Target nähert sich
Über das Transformatorprinzip wird dem Schwingkreis Energie entzogen
Amplitude wird gedämpft
Wenn die Amplitude unter das eingestellte Level des Schmittrigers fällt schaltet der Ausgang
Target

## Slide 6: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Fragen?
Kontakt:
Ulf Schmelzer (ulscit01@hs-esslingen.de)
Antonio Parrotta (anpait00@hs-esslingen.de)